Кишеня - це деталь або вузол швейного виробу для берігання дрібних предметів та декоративного оформлення виробу.

Кишені в жіночому одязі мають утилітарне та декоративне значення. Всі кишені поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні кишені поділяються на прорізні, не прорізні та накладні. Прорізні кишені можуть бути з клапаном, листочкою, у рамку і у кант.

Візьміть необхідні деталі для обробки кишені:

- основну деталь, викроєну з основної тканини;

- клапан, викроєний з основної тканини;

- підкладку клапана, викроєну з основної тканини;

- підкладку кишені, викроєну з основної тканини; на обробку нижнього зрізу кишені додається припуск на шви завширшки 10-15 мм;

- другу частину підкладки кишені, викроєну з основної тканини.

Обробка клапана

Накладіть допоміжне лекало на виворітну сторону підкладки клапана, вирівнюючи краї лекала та верхнього зрізу підкладки клапана (див. Навчальний Елемент «Обробка клапана без прокладки і з бейкою» крок 2-10).

Позначте крейдою контурну лінію на підкладці клапана по допоміжному лекалу на відстані 5-7 мм від нижнього та бічних зрізів підкладки клапана.

Зніміть допоміжне лекало і візуально перевірте якість позначки контурної лінії на підкладці клапана.

Візьміть клапан і підкладку клапана, складіть лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи нижньої та бічних сторін деталей. Наживіть зрізи  кравецькими булавками.

Обшийте клапан по контурній лінії швом завширшки 5-7 мм з боку підкладки клапана. Витягніть кравецькі булавки.

Підріжте припуски на шви у кутах клапана, залишаючи 2-3 мм.

Виверніть клапан на лицьову сторону, розправляючи краї та кути деталі.

Припрасуйте бічні сторони клапана і нижню сторону з боку підкладки клапана, утворюючи кант з клапана завширшки 1-2 мм.

Прокладіть по клапану оздоблювальну строчку на відстані 2-5 мм від бічних та нижньої сторін деталей.

Позначте за допомогою лінійки крейдою або милом ширину клапана у готовому вигляді з боку підкладки клапана на відстані 40-50 мм від нижнього краю клапана або віднонідно до моделі

З'єднування клапанна, обтачки і підкладки кишені з основною деталлю

Накладіть допоміжне лекало на основну деталь, вирівнюючи краї лекала зі зрізами основної деталі.

Позначте місце розташування кишені на основній деталі за допомогою лекала.

Зніміть допоміжне лекало з основної деталі та візуально перевірте чіткість позначення місця розташування кишені.
	Накладіть клапан на лицьову сторону основної деталі, обробленим краєм клапана вгору, суміїцуючи позначені лінії на клапані та основній  деталі. Наживіть деталі кравецькими булавками.

Пришийте клапан до основної деталі по позначеній лінії на клапані, що дорівнює ширині клапана у готовому вигляді. Витягніть кравецькі булавки.

Візьміть підкладку кишені з припуском на обшивку. Позначте за допомогою  лінійки з лицьової сторони деталі ширину припуску 10-15 мм.

Підігніть і запрасуйте припуск підкладки на виворітну сторону завширшки 10-15мм,  розташовуючи позначену лінію на згині припуску на обшивку.

Позначте за допомогою лінійки з лицьової сторони підкладки ширину готового вигляду обшивки 5-7 мм.

Візьміть основну деталь з пришитим клапаном і відігніть клапан по лінії пришивання.

Накладіть на лицьову сторону основної деталі виворітною стороною вниз підкладку кишені з запрасованим краєм встик до шва пришивання клапана так, щоб кінці обшивки виступали за кіпці клапана на 15-20мм. Наживіть деталі кравецькими булавками.

г

Пришийте обшивку з суцільнокроєною підкладкою до основної деталі до позначеної лінії готового вигляду обшивки швом завширшки  5-7 мм.

Перевірте правильність пришивання деталей клапана й обшивки з суцільно кроєною підкладкою з виворітної сторони основної деталі за допомогою лінійки. Відстань між двома паралельними строчками повинна дорівнювати ширині обшивки у готовому вигляді, тобто 5-7мм. Візуально перевірте, щоб кінці строчок закінчувалися на одному рівні.

Розкладіть клапан і підкладку кишені з обох сторін входу в кишеню. Перегніть основну деталь по середині входу в кишеню і зробіть між паралельними строчками надріз основної деталі. Розріжте вхід до кишені з виворітної сторони основної деталі по лінії входу в кишеню, між двома паралельними строчками від середини, не доходячи до кінця строчки 8-10 мм. Потім розріжте тканину під кутом, не доходячи до кінців строчок 1 мм.

Виверніть через проріз кишені на виворітну сторону підкладку кишені та вільний припуски на шви пришивання клапана.

Підтягніть обшивку кишені встик до шва пришивання клапана, розправляючи кути розрізу кишені.

Закріпіть кінці обшивки і кути кишені в їх основі подвійною машинною строчкою.

Складіть другу частину підкладки кишені з вільним зрізом клапана лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи і розправляючи підкладку та не допускаючи перекосу. Пришийте другу частину підкладки кишені в шов пришивання клапана.

Зшийте підкладку кишені швом завширшки 10мм.

28

Відігніть основну деталь і обметайте зрізи підкладки кишені, щоб запобігти їх обсипанню і зберегти ширину шва від строчки до зрізу  деталі 10 мм.

Припрасуйте кишеню у готовому вигляді з виворітної сторони основної деталі, розправляючи нерівності.

Припрасуйте кишеню у готовому вигляді з лицьової сторони основної деталі. Підніміть клапан, припрасуйте основну деталь там, де розташовується  нижній край клапана.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з обробкою прорізних кишень

Візьміть необхідні деталі для обробки кишені:

- основну деталь, викроєну з основної тканини;

- обтачку завширшки 50-60 мм, викроєну з основної тканини;

- підкладку кишені з припуском на обтачку, викроєну з основної тканини;

-другу частину підкладки кишені, викроєну з основної тканини без припуску на обтачку.

Обробка обтачок

Позначте на обтачці з лицьової сторони за допомогою лінійки лінію згину на відстані 20 мм від зовнішнього зрізу об тачки.
Позначте на підкладці кишені з припуском на обтачку з лицьової сторони лінію згину об тачки завширшки 20 мм від зрізу припуску обтачки.

Підігніть і запрасуйте обтачку виворітною стороною в середину по лінії згину, ширина об- тачки має дорівнювати 20 мм.

Підігніть та запрасуйте на підкладці кишені припуск на об тачку ворітною стороною всередину по лінії згину, зберігаючи ширину обтачки 20 мм.

Позначте з внутрішньої сторони ширину готового вигляду обтачки від запрасованого краю , яка повинна дорівнювати 10мм.

Позначте з внутрішньої сторони обтачки суцільнокроєної з підкладкою кишені її ширину у готовому вигляді від запрасованого краю. Вона повинна дорівнювати 10 мм.

З’єднування  обтачок кишені з основною деталлю

Накладіть допоміжне лекало на основну деталь, вирівнюючи краї лекала зі зрізами по бічних та верхніх сторонах основної деталі.

Позначте крейдою або милом місце розташування кишень на основній деталі по допоміжному лекалу.

9

8

Зніміть допоміжне лекало з основної деталі та візуально перевірте лінію входу в кишеню; допоміжні лінії пришивання обтачок; лінії, що визначають довжину входу в кишеню.

Уточніть за допомогою лінійки відстань від лінії входу в кишеню до допоміжних ліній. Відстань повинна дорівнювати 10 мм.

Накладіть на основну деталь запрасовані обтачки так, щоб лінія, що визначає ширину обтачки у готовому вигляді, збігається з допоміжною лінією пришивання обтачки на основній деталі. Кінці обтачок мають знаходитися на однаковій відстані від ліній, що

обмежують довжину входу в кишеню. Зрізи обтачок повинні бути спрямовані до лінії прорізу кишені, а згини обтачок - до бічного і переднього зрізів основної деталі. Наживіть деталі кравецькими булавками.

Пришийте обтачки до основної деталі по допоміжних лініях на відстані 10 мм від зопрасованих країв обтачок.

Перевірте правильність        пришивання обтачок з виворітної сторони основної деталі за допомогою лінійки. Відстань між паралельними строчками повинна дорівнювати подвоєній ширині рамки у готовому вигляді, тобто 20 мм. Перевірте візуально, щоб кінці строчок закінчувалися на однаковому рівні.
 Розріжте вхід у кишеню з виворітної сторони основної деталі по позначеній лінії між двома паралельними строчками від середини, не доходячи до кінця строчок 8-10 мм. Розріжте тканину під кутом до кінців строчок, не доходячи до них 1 мм.

Через проріз кишені виверніть на виворітну сторону підкладку кишені та вільний зріз обтачки.

Розправте кути рамки кишені, підтягуючи обтачки.

Закріпіть кути кишені у їх основі подвійною машинною строчкою, розташовуючи згини обтачок встик.

Складіть другу частину підкладки кишені з вільним зрізом верхньої обтачки лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи і розправляючи підкладку кишені, не допускаючи перекосу.

18                19

Закріпіть зрізи підкладки кишені та верхньої обтачки машинною строчкою в шов пришивання обтачки до основної деталі.

Зшийте підкладку кишені швом завширшки 10 мм, починаючи строчку від кутів кишені. Обметайте підкладку кишені на краєобметувальній машині, захищаючи зрізи від обсипання. Шов має бути завширшки 10 мм від зрізів підкладки до строчки зшивання підкладки.

20

Припрасуйте кишеню з виворітної сторони основної деталі у готовому вигляді.

23

Припрасуйте кишеню з лицьової сторони у готовому вигляді.

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів з обробкою прорізних кишень з листочкою з вшивними кінцями; навчити вирішувати конструкторські завдання для розкроювання деталей кишені.

розвивальна: сприяти розвитку інтересу до кравецького мистецтва, розвивати творчу уяву, кмітливість та охайність.

виховна: виховувати самостійність у вирішенні конструктивних завдань під час підготовки деталей кишені.

Візьміть необхідні для обробки кишені деталі:

( основну деталь, викроєну з основної тканини;

(підкладку кишені з припуском на листочку, викроєну з основної тканини;

(другу частину підкладки кишені, викроєну з основної тканини.

- Накладіть допоміжне лекало на лицьову сторону підкладки кишені з боку припуску на листочку. Зрівняйте краї лекала з нижнім зрізом припуску листочки.

- Позначте лінію перегину припуску на листочку за допомогою лекала.

- Підігніть та запрасуйте припуск на листочку виворітною стороною всередину по лінії перегину.

- Позначте з внутрішньої сторони листочки її ширину у готовому вигляді за допомогою лекала, тобто ЗО мм.
Зніміть допоміжне лекало і візуально перевірте чіткість лінії готового вигляду листочки.

- Накладіть допоміжне лекало па лицьову сторону основної деталі, рівняючи краї лекала зі зрізами основної деталі.

- Позначте місце розташування кишені.
Зніміть допоміжне лекало і візуально перевірте позначену лінію входу в кишеню та лінію пришивання листочки. Ширина між позначеними лініями повинна бути ЗО мм, що дорівнює ширині листочки у готовому вигляді.

- Накладіть листочку з суцільнокроєною підкладкою на основну деталь внутрішньою стороною догори, а запрасованим краєм листочки донизу, суміщуючи позначені лінії на основній деталі й листочці. Наживіть деталі кравецькими булавками.

- Пришийте листочку з сунільнокроєною підкладкою до основної деталі по позначеній лінії готового вигляду листочки. Витягніть кравецькі булавки.

- Накладіть другу частину підкладку кишені на основну деталь так, щоб верхній зріз підкладки кишені перекривав лінію входу вкишеню на 10-15 мм. Наживіть детелі кравецькими булавками.

- Пришийте другу частину підкладки кишені до основної деталі. Витягніть кравецькі булавки.

- Перевірте правильність пришивання деталей з виворітної сторони основної деталі за допомогою лінійки. Відстань між двома паралельними строчками повинна дорівнювати 30 мм. Візуально перевірте, щоб кінці строчок закінчувалися на одній лінії.

- Розріжте основну деталь по лінії входу в кишеню між двома строчками від середини, не доходячи до кінця строчок 10 мм. Тканину розріжте під кутом до кінців строчок, не доходячи до них 1 мм.

- Виверніть підкладку кишені на виворітну сторону.

- Розправте листочку, її згин щільно підведіть до шва пришивання верхньої частини підкладки, розправляючи кути розрізу кишені.

- Закріпіть кути розрізу кишені у їх основі подвійною машинною строчкою.

- Зшийте підкладку кишені швом завширшки 10мм.

- Обметайте підкладку кишені на краєобметувальній машині, захищаючи зрізи від висотування. Ширина шва від строчки зшивання до обметування зрізів має дорівнювати       10 мм
Припрасуйте кишеню у готовому вигляді з виворітної сторони основної деталі

- Припрасуйте кишеню у готовому вигляді з лицьової сторони основної деталі.

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів з обробкою гладких накладних кишень; навчити вирішувати конструкторські завдання для розкроювання деталей кишені.

розвивальна: сприяти розвитку інтересу до кравецького мистецтва, розвивати творчу уяву, кмітливість та охайність.

виховна: виховувати самостійність у вирішенні конструктивних завдань під час підготовки деталей кишені.

Накладні кишені - найбільш поширений вид оздоблювального елементу жіночого та дитячого одягу. Накладні кишені бувають різноманітної форми. Їх оздоблюють складками, виточками, клапанами, планками, оборкою, кантом, мереживом, бейкою тощо.

Накладні кишені викроюють з припуском на підгин по бічних та нижній сторонах. Припуск дорівнює ширині оздоблювальної строчки, прокладеної на відстані 5 мм від краю кишені плюс 10-15 мм на припуск. По верхньому краю припуском на підгин дається завширшки 40-50 мм.

- Накладіть допоміжне лекало на накладну кишеню, вирівнюючи краї лекала зі зрізами деталі кишені.

- Позначте крейдою або милом по допоміжному лекалу коитурну лінію у готовому вигляді накладної кишені.

- Зніміть допоміжне лекало з деталі кишені та візуально перевірте якість контурної лінії на деталі.

- Викроїть  клейову кромку по довжині верхнього краю кишені для захисту його від розтягування. Прокладіть клейову кромку у згин верхнього краю кишені з виворітної сторони припуску, відступаючи 1-2 мм від лінії верхнього краю, та закріпіть її праскою.
5.  Розташуйте деталь лицьовою стороною угору та обметайте зріз припуску на нідгин по верхньому краю кишені на краєобметувальній машині, захищаючи зрізи від обсипання.

- Перегніть припуск на підгин верхнього краю кишені на лицьову сторону по лінії перегину.

- Обшийте бічні кути кишені, відступаючи па 10-15 мм.

- Підріжте припуски на шви у бічних кутах кишені, залишаючи 3-4 мм.

- Виверніть на лицьову сторону та розправте бічні кути кишені.

- Припрасуйте припуск на підгин по верхньому краю кишені, розташовуючи лінію перегину верхнього краю на згині деталі.

- Направте припуски на виворітну сторону деталі. Запрасуйте припуски кишені по бічних і нижній сторонах, розташовуючи контурну лінію перегину країв на згинах сторін деталі.

- Накладіть на лицьову сторону основної деталі допоміжне лекало, вирівнюючи краї лекала зі зрізами бічних та верхній сторонах.

- Позначе крейдою або милом місце розташування кишені на основній деталі по допоміжному лекалу.

- Зніміть допоміжне лекало з основної й візуально перевірте чіткість контурної лінії на деталі.

- Накладіть на основну деталь накладну кишеню, суміщуючи контурні лінії з краями кишені, Наживіть деталі кравецькими булавками.

- Настрочіть накладну кишеню з прямим нижнім краєм на основну деталь оздоблювальною строчкою на відстані 5 мм від бічних і нижньої сторін кишені. Витягніть кравецькі булавки.

- Закріпіть верхні бічні кути накладної кишені подвійною машинною строчкою, що переходить на верхній край кишені на 5-7 мм.

- Припрасуйте накладну кишеню у готовому вигляді з лицьової та виворітної сторін.

19

Викроїть накладні кишені з припуском на підгин по бічних та нижній сторонах. Припуск має дорівнювати ширині оздоблювальної строчки, прокладеної на відстані 5 мм від краю кишені плюс 10-15 мм на припуски.

Додайте припуски на шви по верхньому краю завширшки 5-7 мм від верхнього зрізу накладної кишені.

Викроїть обтачку накладної кишені завширшки 40-50 мм, довжина якої дорівнює верхньому краю накладної кишені.

21

Накладіть допоміжне лекало на накладну кишеню, вирівнюючи зрізи верхнього краю кишені з краями лекала та розташовуючи лекало на відстані 15-20 мм від зрізів нижньої та бічних сторін кишені.

Позначте по допоміжному лекалу контурну лінію накладної кишені у готовому вигляді.

Зніміть допоміжне лекало з деталі кишені й візуально перевірте чіткість контурної лінії.

Розташуйте обтачку лицьовою стороною вгору та о6метайте її нижній зріз на краєобметувальній машині, захищаючи зрізи від обсипання.

Накладіть обтачку лицьовою стороною на лицьову сторону накладної кишені, вирівнюючи верхні та бічні зрізи обтачки й кишені.

Обшийте обтачку з накладною кишенею по верхньому краю швом завширшки 5-7 мм від зрізів і по бічних сторонах по контурній лінії.

Підріжте припуски на шви бічних кутів, залишаючи 2-3 мм.

Виверніть кишені на лицьову сторону, розправляючи бічні кути.

Покладіть кишеню обтачкою вгору і припрасуйте верхній край деталі кишені так, щоб утворився кант завширшки 1-2 мм.

Підігніть та запрасуйте припуски кишені по нижній та бічних сторонах, розташовуючи контурну лінію перегину країв на згині деталі.

1.Накладіть допоміжне лекало на лицьову сторону основної деталі, вирівнюючи

краї лекала зі зрізами основної деталі по верхній та бічних сторонах.

- Позначте крейдою або милом місце розташування кишені на основній деталі по допоміжному лекалу трьома точками, що повинні відповідати розташуванню двох верхніх і одного нижнього кутів

- Зніміть допоміжне лекало і візуально перевірте якість
позначених ліній на основній деталі.

- Накладіть на основну деталь кишеню відповідно до розмірки. Наживіть деталі кравецькими булавками.

- Відступіть від нижньої та бічних сторін накладної кишені 2-7 та настрочіть оздоблювальну строчку. Витягніть кравецькі булавки.  Або настрочіть накладну кишеню на основну деталь за допомогою лапки зі спрямовувачем, що визначає ширину оздоблювальної строчки.

- Закріпіть верхні бічні кути кишені подвійною машинною строчкою. Закріпка має бути завдовжки 7-10мм.

- Припрасуйте накладну кишеню у готовому вигляді з виворітної сторони основної деталі.

- Припрасуйте накладну кишеню у готовому вигляді з лицьової сторони основної деталі.

Обробка накладної кишені з оборкою

- Візьміть накладну кишеню з припуском на обробку верхнього краю завширшки 40-50 мм.

- Уточніть припуск верхнього краю накладної кишені з лицьової сторони за допомогою трикутника та позначте лінію перегину верхнього краю накладної кишені.

- На ділянці бічних зрізів накладної кишені на рівні лінії перегину верхнього краю кишені зробіть надсічку завдовжки 3-5 мм від зрізів бічних сторін.

- Викройте суцільну, або з частин оборку завширшки 15-30 мм чи залежно від моделі під кутом 45 градусів до нитки основи і завдовжки у півтора разу більшу за накладну кишеню по бічних та нижній сторонах.

- Розташуйте бічні зрізи частин оборки лицьовою стороною вгору та обметайте на краєобметувальній машині.

- Складіть частини оборок лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи бічні зрізи.

- Зшийте бічні зрізи частин оборки швом завширшки 5-7 мм.

- Розпрасуйте шви оборки у виробах з шовкових та вовняних тканин. У виробах з бавовняних тканин розправте шви, не використовуючи праски.

- Обробіть кінці оборки швом у підгин з закритим зрізом. Підігніть зріз деталі на 3-5 мм на виворітну сторону, потім підігніть його вдруге на 3-5 мм та застрочіть від підігнутого краю деталі на 1 мм.

10.Розташуйте деталь лицьовою стороною вгору та обметайте нижній зріз оборки.

- Призборьте двома паралельними строчками зі слабо затягненими стібками верхній зріз оборки, залишаючи кінці ниток. Відстань від зрізу до першої строчки повинна дорівнювати 3-7 мм, а відстань від зрізу до другої строчки - 5-9 мм.

- Стягніть дві паралельні строчки по верхньому зрізу оборки, рівномірно розподіляючи зборки по деталі.
Після утворення зборок верхній зріз оборки має дорівнювати довжині деталі, з якою вона буде з'єднуватися.

- Розташуйте деталь лицьовою стороною вгору та обметайте верхній зріз припуску накладної кишені на краєобметувальній машині, захищаючи зрізи від обсипання.

- Накладіть підготовлену оборку на лицьову сторону кишені лицьовою стороною вниз, суміщуючи верхні кінці оборки з позначеною лінією перегину верхнього краю кишені. Відігніть припуск на підгин по верхньому краю кишені на лицьову сторону накладної кишені, розташовуючи лінію перегину кишені на згині деталі.

- Обшийте кути кишені, одночасно пришиваючи оборку швом завширшки 7-10 мм від зрізів кишені так, щоб друга строчка призборювання верхнього зрізу оборки була на відстані 1 мм від строчки пришивання оборки.

- Підріжте припуски на шви бічних кутів кишені, залишаючи 3-4 мм.

- Обметайте у виробах з тканин, що легко обсипаються, припуски на шви на спеціальній машині.

- Виверніть і розправте на лицьову строну обшиті кути накладної кишені.

- Припрасуйте накладну кишеню по верхньому краю таким чином, щоб лінія перегину розташовувалася на згині верхнього краю кишені.

- Припрасуйте бічні та нижню сторони кишені, спрямовуючи шов пришивання оборки у бік накладної кишені.

- Позначте місце розташування накладної кишені на основній деталі

- Настрочіть накладну кишеню з оборкою на основну деталь оздоблювальною строчкою, відступаючи від шва прошивання оборки 1 мм. Витягніть кравецькі булавки.

Візьміть накладну кишеню з припуском на обробку верхнього краю завширшки 40-50 мм.

Уточніть припуск верхнього краю накладної кишені за допомогою трикутника та позначте крейдою або милом лінію перегину верхнього краю накладної кишені.

На ділянці бічних зрізів накладної кишені на рівні лінії перегину верхнього краю кишені зробіть надсічку завширшки 3-5 мм від зрізів бічних сторін.

26

Викроїть смужку тканини для канта завширшки 25-30 мм під кутом 45 градусів до нитки основи. Смужка повинна бути завдовжки такою, як і накладна кишеня по бічних та нижній сторонах плюс по 10мм з обох сторін для обробки верхніх країв смужки. Смужка тканини може бути як суцільною, так і складатися з кількох частин.

Складіть смужки тканини лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи.

Зшийте смужки тканини, відступаючи від зрізу 5-7 мм.

27                                     29

Запрасуйте верхні кінці смужки тканини для канта, підігнувши зрізи на виворітну сторону на 10 мм.

Складіть смужку тканини для канта вздовж навпіл виворітною стороною всередину. Зрівняйте зрізи та запрасуйте смужку по згину.

Розташуйте деталь лицьовою стороною вгору та обметайте верхній зріз припуску накладної  кишені на краєобметувальній машині, захищаючи зрізи від обсипання.

Накладіть підготовлений кант на лицьову сторону кишені, спрямовуючи зрізи канта у бік зрізів кишені, суміщуючи верхні кінці канта з позначеною лінією перегину верхнього краю кишені.

Відігніть припуск на підгин по верхньому краю кишені на лицьову сторону, розташовуючи лінію перегину верхнього краю на згині деталі.