Тема: Контроль якості швейних виробів

Контролю якості продукції надається великого значення в роботі швейних підприємств як важливому заходу для невпинного поліпшення якості продукції.

Якість швейних виробів контролюють на всіх стадіях їх виготовлення: у процесі підготовки тканин до розкроювання, при їх настиланні і розкроюванні; під час комплектування деталей крою, пошиття, остаточної обробки виробів, їх маркіруванні./"

Державний комітет стандартів Ради Міністрів СРСР розробив типовий перелік показників контролю якості швейних виробів, який дає змогу застосовувати різні прилади і вимірювальну техніку. Оцінку якості за допомогою вимірювальної техніки широко використовують для уточнення розмірів виробу або окремих деталей, визначення ширини швів, частоти стібків тощо.

і Контроль якості продукції на підприємствах масового виробництва здійснює відділ технічного контролю (ВТК). Відділ стежить за якістю тканин і матеріалів, що надходять, за станом знарядь виробництва, за режимом роботи, якістю вироблюваної продукції.

Є різні форми і види технічного контролю: попередній, проміжний і остаточний.

Попередній контроль проводять для перевірки якості матеріалів і напівфабрикатів до початку їх технологічної обробки. В процесі перевірки виявляють дефекти тканини, з'ясовують правильність розкроювання деталей, відповідність деталей крою технічним умовам на цей виріб.

Проміжний контроль здійснюють між двома суміжними технологічними операціями з метою своєчасного усунення дефектів обробки. Цей вид контролю найдієвіший; він дає змогу широко впроваджувати самоконтроль і взаємоконтроль у процесі виконання кожної технологічної операції і, отже, на кожному робочому місці. Після виявлення дефекту напівфабрикат повертають виконавцеві на переробку.

Остаточний контроль полягає у визначенні сортності готової продукції. До І сорту відносять вироби, що мають не більш як три дефекти, які не порушують зовнішнього вигляду виробу. До II сорту — вироби, що мають не більш як п'ять невидимих дефектів. На вартість виробів II сорту встановлена знижка, що дорівнює 5 % вартості виробів І сорту. Швейні вироби, що мають відхилення більше від допустимих, переводять у брак; реалізації вони не підлягають і на склад* готової продукції їх не здають. Сортність позначають штампом ВТК на ярлику, прикріпленому до виробу.

Контролер ВТК, який перевіряє якість готової продукції, повинен добре знати, які дефекти можливі у тих чи інших швейних виробах, мати уявлення про можливість їх усунення. Тому працівниками відділу технічного контролю, як правило, стають найбільш досвідчені робітники.

Перелічимо дефекти, що найчастіше трапляються при пошитті легкого жіночого одягу: комір або горловина з одного чи з двох боків відходять від шиї манекена; викривлена або розтягнута одна із сторін горловини; уступи лацканів або кінці коміра різні за шириною; різна довжина плечових швів; похилі заломи від плечових швів до центра грудей виробу; різна довжина зшивання виточок; дефекти строчки в бокових швах (слабко затягнута нитка, пропуски в строчці та ін.); пройма рукава з боку спинки не прилягає до манекена або фігури; похилі заломи вгору і вниз від шва з'єднання деталей по рельєфу, бокових швах, швах рукавів; поперечні заломи на передній частині окату рукава та ін.

Перелічені дефекти важко усуваються, порушують зовнішній вигляд виробу, потребують переробки багатьох технологічних операцій.

Особливу роль у підвищенні якості продукції відіграє єдина система державної атестації, що охоплює державну, галузеву і фабричну атестацію.

Атестацію швейних виробів проводять за трьома категоріями якості: вищою, першою і другою.

До вищої категорії якості відносять вироби, що відповідають кращим вітчизняним і зарубіжним зразкам або перевершують їх. Виробам цієї категорії присвоюють Знак якості.

До першої категорії якості відносять вироби І і II сорту, що відповідають стандартам і задовольняють потреби населення та експорту. До другої категорії якості відносять вироби, що не відповідають сучасним вимогам, застаріли і підлягають зняттю з виробництва.

Рівень якості швейних виробів оцінюють за сорокабальною системою. Швейний виріб, оцінений 38...40 балами, відносять

до вищої категорії якості,  виріб,  оцінений  32...37  балами — до першої, нижче 32 балів — до другої категорії.

Проведенням державної атестації керують міністерства і відомства, які затверджують склад державних атестаційних комісій. Рішення державних атестаційних комісій підлягають реєстрації в Комітеті стандартів Ради Міністрів  Після реєстрації міністерства і відомства видають підприємствам дозвіл на застосування для атестованого виробу державного Знака якості на строк до двох років, після закінчення якого питання знову переглядається і виноситься нове рішення про віднесення виробів до певної категорії якості.

Запитання

1.  Які форми і види технічного контролю ви знаєте? Для чого вони потрібні?

2.  Які вироби відносять до І сорту, які — до II, у чому принципова відмінність?

3.  Що ви знаєте про єдину систему державної атестації якості продукції?

Тема: Стандартизація та контроль якості продукції

Основними документами на виготовлення швейних виробів у масовому виробництві є державні стандарти (ГОСТИ). Це узаконені технічні документи, що містять вимоги до якості матеріалу, устаткування і виробів, характеристику способів їх виготовлення і контролю, а також поняття та умовні позначення.

Стандарти дають змогу вибрати найкраще і найпрогресив-ніше в світовій науці, техніці і практиці. Стандартизація дає можливість здійснювати державне керівництво якістю продукції, широко впроваджувати контрольно-вимірювальну апаратуру.

Стандартизація набрала широкого розвитку в нашій країні та за кордоном. Досвід роботи країн соціалістичної співдружності показав, що стандартизація є одним з могутніх факторів науково-технічного прогресу в галузі промислового виробництва. Ось чому в швейній промисловості, як і в інших галузях народного господарства, невпинно розробляються і впроваджуються у практику нові державні стандарти. їх розробляє Всесоюзний науково-дослідний інститут швейної промисловості спільно з Державним комітетом СРСР стандартів. Стандарти затверджуються постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР. Кожний стандарт має свій номер і назву. Наприклад, ГОСТ 17037—85 «Изделия швейне и трикотожные»

У масовому швейному виробництві союзних республік широко застосовуються ОСТИ— галузеві  стандарти на окремі види робіт швейного виробництва. ОСТ діє так само, як і ГОСТ, але в окремих галузях республік до нього вносять зміни з урахуванням місцевих і національних особливостей.

Крім державних і загальносоюзних стандартів, у промисловості використовують республіканські стандарти — РСТ, які розробляються з урахуванням місцевих умов та національних особливостей при виготовленні швейних виробів. \у Останнім часом у швейній промисловості великого поширення набрала комплексна система керування якістю продукції (КС КЯП). Ця система грунтується на стандартизації, але особливе місце в ній відводиться розробці стандартів підприємств (СТП), які визначають і спрямовують рівень якості продукції на всіх етапах — від проектування до виготовлення та реалізації.