Оборка - це деталь швейного виробу у вигляді смуги тканини, зібраної з одного боку в зборки або складки. Оборку з'єднують зібраним краєм з виробом для його декоративного оформлення.

Оборки - поширений вид оздоблення, якими оброблюють дитячі вироби, жіночі блузи, спідниці, сукні з тонких і м'яких тканин.

Дитячі сукні з тканини з малюнком обробляють оборками з однотонної тканини. Оборки у виробі можуть бути розташовані горизонтально, вертикально, по лінії прямої і фігурної форми кокетки.

Оборки виконуються складочками або плісе, викроюються утричі довшими за лінію пришивання. Вони можуть складатися з кількох частин.

Обробка оборки

1. Викройте оборку з основної тканини або іншої оздоблювальної під кутом 45( до нитки основи (рідше упоперек) завширшки 15-30 мм (залежно від моделі), довжиною у півтора або два рази довшу за оборку в готовому вигляді.

2. Розташуйте деталі лицьовою стороною вгору й обметайте бічні зрізи оборки.

3. Складіть частини оборок лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи і зшийте швом завширшки 5-7 мм.

4. Розпрасуйте припуски на шви оборки.

Обробка відлітного краю оборки  швом у підгин з обметаним відкритим зрізом

1. Розташуйте деталь лицьовою стороною вгору й обметайте відлітний зріз оборки на краєобметувальній машині.

2. Обметаний зріз деталі підігніть на виворітну сторону на 5 мм і закріпіть машинною строчкою на відстані 2-3 мм від підігнутого краю.

Обробка відлітного краю оборки на зшивній машині швом у підгин з закритими зрізами

1. Підігніть на 3-5 мм  відлітний зріз оборки на виворітну сторону і закріпіть

строчкою, відступаючи 1-2 мм від згину.

2. Підріжте підігнутий припуск оборки на 1-2 мм від строчки.

3. Підігніть удруге підігнутий край оборки на 2-3 мм і застрочіть, відступаючи 1 мм від підігнутого краю.

Обробка краю оборки, що пришивається

1. Утворіть зборки  по верхньому зрізу оборки

2. Прокладіть на деталі оборки паралельно верхньому зрізу дві паралельні строчки зі слабо затягнутими стібками.  Відстань від верхнього зрізу до першої строчки має дорівнювати 3-5 мм; відстань від верхнього зрізу до другої строчки - 5-7 мм.

3. Стягніть верхній зріз оборки на необхідну довжину, витягуючи нижні нитки строчок. Розподіліть зборки, що утворилися на деталі, рівномірно по всій довжині.

4. Перевірте правильність зборки верхнього зрізу деталі. Верхній зріз деталі оборки повинен відповідати довжині зрізу деталі, з яким вона буде з'єднана при подальшій обробці.

Пришивання оборок до основних деталей

1. Візьміть оброблену оборку.

2. Накладіть оборку на лицьову сторону основної деталі лицьовою стороною вниз, вирівнюючи зрізи.

Наживіть деталі кравецькими булавками.

3. Пришийте оборку до основної деталі швом завширшки 6-8 мм, розподіляючи зборки рівномірно по всій довжині. Витягніть по черзі кравецькі булавки.

4. Розташуйте деталь оборкою вгору та обметайте на крає обметувальній машині.

5. Відігніть оборку вниз і запрасуйте припуски на шви у бік основної деталі.

6. Закріпіть шов пришивання оборки машиною строчкою ,відступаючи 3-5 мм від краю основної деталі. Витягніть кравецькі булавки.

З'єднування оборки з основною деталлю, що складається з двох частин

1. Візьміть оброблену оборку, накладіть на лицьову сторону однієї частини основної деталі, вирівнюючи зрізи, і пришийте її збоку оборки по другій строчці утворення зборок.

2. Складіть частину деталі з пришитою оборкою з другою частиною основної деталі лицьовою стороною всередину, вирівнюючи зрізи. Наживіть деталі кравецькими булавками.

3. Зшийте обидві частини деталі строчкою, розташовуючи її на відстані 1 мм від строчки, якою пришита оборка Витягніть по черзі кравецькі булавки..

4. Обметайте припуски на шви з'єднування частин деталі на краєобметувальній машині.

5. Розкладіть частини основної деталі бік відгинаючи припуски на шви у бік, протилежний оборці та запрасуйте.

6. Закріпіть шов машинною строчкою з лицьової сторони, відступаючи 3-5 мм від шва пришивання основної деталі.

Волан - це широка смуга тканини, призначена для декоративного оформлення швейного виробу, яка утворює по краю однієї поздовжньої сторони хвилеподібний відлітний край.

Волани відрізняються від оборок тим, що вони набагато ширші й викроюються переважно по колу. Довжина деталі волана по внутрішній лінії має бути рівною довжині лінії її пришивання. Відлітні зрізи волана обробляють, як і зрізи оборок. Способи обробки відлітного зрізу волана залежать від моделі та тканини.

Обробка відлітного краю волану окантовувальним швом із закритим зрізом

Довжина окантовувальної смужки тканини дорівнює відлітному зрізу волана.

Волан має: внутрішній зріз, відлітний зріз.

1. Візьміть відрізок тканини для окантовувального шва і складіть його під кутом 45° до нитки основи.

2. За допомогою крейди та лінійки розмітьте на відрізку тканини окантовувальні смужки завширшки 30 мм, враховуючи їхню необхідну довжину.

3. Наріжте смужки по позначених лініях.

4. Складіть окантовувальні смужки тканини лицьовими сторонами всередину, зрівняйте зрізи і зшийте послідовно одну за другою швом завширшки 5-7 мм, не обрізаючи нитку.

5. Розріжте нитку зшивання в кінці смужок тканини.

6. Розпрасуйте припуски на шви зшивання окантовувальних смужок тканини по всій довжині смужок.

7. Накладіть на волан смужку окантовувальної тканини лицьовою стороною на виворітну сторону волана, вирівнюючи відлітні зрізи. Наживіть деталі кравецькими булавками.

8. Пришийте окантувальну смужку тканини до волану, відступаючи 4-5 мм від відлітного зрізу. Витягніть кравецькі булавки.

9. Обгорніть зрізи шва окантувальною смужкою тканини, підгинаючи вільний зріз смужки тканини всередину, утворюючи кант 4-5 мм. Наживіть деталі кравецькими булавками, перекриваючи шов пришивання смужки на 1 мм.

10. Настрочіть смужку тканини на 1 мм від підігнутого краю смужки. Витягніть кравецькі булавки.

З'єднування воланів з основною деталлю накладним швом

1. Покладіть основну деталь лицьовою стороною вгору, накладіть на неї волан виворітною стороною вниз, вирівнюючи зрізи основної деталі та внутрішній зріз волана.

Наживіть деталі кравецькими булавками.

2. Пришийте волан до основної деталі на відстані 7-9 мм від зрізів.

Витягніть кравецькі булавки.

3. Верхню частину основної деталі запрасуйте, підгинаючи зріз на виворітну сторону на 10-15 мм.

4. Накладіть верхню частину основної деталі з запрасованим зрізом на основну деталь з пришитим воланом, перекриваючи на 1 мм строчку пришивання волана.  Наживіть деталі кравецькими булавками.

5. Настрочіть верхню частину основної деталі на деталь з воланом на 1-2 мм від підігнутого краю деталі.

Витягніть кравецькі булавки.

6. Припрасуйте шов настрочування основної деталі.

Обробка зйомних воланів по незамкненому колу

1. Візьміть підготовлений волан і обметайте його відлітний зріз на краєобметувальній машині.

2. Підготуйте смужку окантовувальної тканини, довжина якої дорівнює внутрішньому зрізу волана плюс 7-10 мм з двох сторін на підгин бічних сторін смужки.

3. Накладіть на виворітну сторону волана окантовувальну смужку тканини лицьовою стороною вниз, вирівнюючи внутрішні зрізи деталі. Кінці окантовувальної смужки підігніть на 7-10 мм. Наживіть деталі кравецькими булавками.

4. Пришийте смужку до волану по внутрішньому зрізу швом завширшки 5-7 мм. Витягніть кравецькі булавки.

5. Обігніть припуски на шви впритул до зрізів смужкою тканини. Підігніть вільний зріз смужки всередину, утворюючи кант завширшки 5-7 мм. Наживіть деталі кравецькими булавками, перекриваючи шов пришивання смужки на 1 мм.

6. Настрочіть смужку тканини, відступаючи 1 мм від підігнутого краю. Витягніть кравецькі булавки.

Рюш - смуга тканини з обробленими краями, призначенаІ для декоративного оформлення швейного виробу. Рюші утворюють складки або зборки посередині й можуть бути у два, три або чотири ряди.

Рюш відрізняється від оборки тим, що в ньому обробляється не один, а обидва поздовжніх зрізи. Рюш буває простий і фасонний. Зрізи рюшу обробляються так само, як і зрізи оборки.

Для простого рюшу викроюють смужку тканини під кутом 45° до нитки основи або упоперек. Ширина рюшу дорівнює 30-40 мм, довжина у півтора разу більша за лінію пришивання до деталі.

Для фасонного рюшу викроюють поперечну смужку з основної або оздоблювальної тканини завширшки 35-40 мм і втричі довшу за лінію пришивання до деталі.

Обробка простого рюшу

1. Розташуйте деталь лицьовою стороною вгору та обметайте зрізи рюшу на краєобметувальній машині.

2. Прокладіть посередині рюшу дві паралельні машинні строчки зі слабо затягнутими стібками, відстань між ними 2 мм.

3. Утворіть на рюші зборки, витягуючи нижні нитки строчок. Зборки розподіліть рівномірно по всій довжині рюшу

# З'єднування простих рюш з основною деталлю

1. На основну деталь накладіть допоміжне лекало і позначте місце розташування рюшу.

2. Зніміть допоміжне лекало і візуально перевірте чіткість позначеної лінії на основній деталі.

3. Накладіть на основну деталь рюш, з'єднуючи його середину з позначеною лінією на основній деталі. Наживіть деталі кравецькими булавками.

4. Настрочіть рюш на основну деталь машинною строчкою. Строчку розташовуйте посередині. Зборки розподіляйте рівномірно по всій довжині рюшу. Витягніть кравецькі булавки.

5. Розріжте через кожні 50-70 мм нитки строчок рюшу, що утворюють зборки. Спочатку витягують нижню, а потім верхню нитки.

# Обробка фасонного рюшу

1. Візьміть поперечну смужку тканини для фасонного рюшу завширшки 35-40 мм і утричі довшу за деталь, з якою вона з'єднуватиметься.

2. Розмітьте крейдою або милом за допомогою лінійки ширину бантових складок (у готовому вигляді вони завширшки 20 мм або відповідно до моделі).

3. Закладіть бантові складки по всій довжині рюшу, закріплюючи кожну складку зметувальними стібками посередині деталі.

З'єднування фасонного рюшу з основною деталлю

1. Накладіть на основну деталь фасонний рюш, наживіть деталі кравецькими булавками.

2. Настрочіть фасонний рюш на основну деталь посередині машинною строчкою. Витягніть кравецькі булавки і нитки змотування рюша.

3. Припрасуйте рюш у готовому вигляді.