Тема: Підготовка до розкроювання та розкроювання тканини.

Пошиття одягу складається з шести основних процесів: знімання мірок , побудова креслення викрійки, розкроювання, шиття, прасування і заключні обробні операції.

Розкроювання – один з найважливіших процесів пошиття одягу. Він поділяється на два етапи: підготовку до розкроювання і саме розкроювання.

Підготовка тканини до розкроювання:

- Тканини лляні , бавовняні, шовкові випрасувати з вивороту, перекошені тканини зволожити і вирівняти  витягуванням.

- Тканини із штучного волокна і шерстяні про декатирувати. Найпростіший спосіб декатирування складається з таких операцій: 1. Зволоження тканини.2. Сушіння під час якого тканина збігається. 3. Легке прасування.

- Визначити лицьовий бік тканини.

- Перевірити якість тканини. Знайти дефекти і обвести їх крейдою з вивороту, щоб врахувати при розкроюванні.

- Переміряти тканину, із якої буде  пошиватися швейний виріб. Існує два основних способи настилання тканини :

- “ У згин “, коли тканина складена вздовж удвоє, пружок до пружка.

- “ У розгортку “, коли тканина розгорнута в ширину.

Під час розкроювання слід пам’ятати такі правила:

- Суворо додержувати розмірів викрійки.

- Напрям ниток основи повинен збігатися з напрямом поздовжньої осі кожної деталі.

- Смужки на тканині під час розкроювання мають розміщуватись точно, без будь яких відхилень.

- Малюнок у клітинку повинен збігатись у парних полотнищах тканини щодо поперечних смужок, клітинок.

- На тканині спочатку розкладають основні викрійки виробів ( полочки,  спинку , рукави. Передні та задні частини спідниці), а потім – дрібніші  ( манжети, комір, пояс тощо), використовуючи вільне місце поміж великими деталями.

- Під час розкладання викрійки на тканині слід враховувати напрям ворсу , відтінок , малюнок. Якщо малюнок тканини розміщений в один бік, то викрійки розкладають так, щоб вони були розміщені в одному напрямку.

У виробах з оксамиту, плюшу, велюру, вельвету всі деталі викроюють з напрямом ворсу вверх, а з байки – з напрямом ворсу вниз , щоб під час носіння зберегти гладку поверхню виробу.

- На однотонних тканинах або на тканинах з невизначеним малюнком викрійки можуть бути розміщені в різних напрямках, враховуючи напрям основної нитки в деталях і найбільш економне витрачання тканини.

- При розкроюванні виробів з повзучої, повзучої тканини її складають удвоє і тимчасово скріпляють, щоб не допустити зсуву тканини.

- Якщо всі деталі уклалися на тканині правильно щодо основи , спіткання ворсу , малюнка і немає великих вільних проміжків між викрійками, вважають, що розкладку зроблено правильно. Можна наносити крейдою контурні лінії на тканині . Товщина лінії має бути не більше 0.1 см.

- При розкроюванні прибавляють на шви залежно від фасону виточки не вирізаючи.