Обробка тасьми, мережива та з'єднування їх з деталями виробу

Тасьма застосовується для оздоблення дитячих та жіночих суконь, блузок., інших виробів.

Тасьма буває різноманітного забарвлення та малюнку, краї тасьми можуть бути прямими або мати фігурну форму.

Тасьмою „в'юнчик” (з фігурними краями) обробляють комір, горловину, низ та інші деталі виробу до обшивання зрізів деталей.

- Покладіть деталь лицьовою стороною вгору та за допомогою лекала позначте крейдою або милом лінію застрочування тасьми.

- Зніміть допоміжне лекало і візуально перевірте чіткість позначеної лінії.

- На лицьову сторону деталі накладіть тасьму „в'юнчик” лицьовою стороною вгору таким чином, щоб край тасьми був встик позначеній лінії.

- Настрочіть тасьму „в'юнчик” на лицьову сторону деталі однією строчкою посередині тасьми.

Тасьмою з фігурними краями оздоблюють накладні кишені. Кокетки тощо.

- Покладіть деталь лицьовою стороною вгору. За допомогою лекала позначте крейдою або милом лінію згину складочки і лінію, що визначає її глибину – 3 – 10 мм.

- Зніміть лекало і візуально перевірте чіткість позначеної лінії згину складочки і лінію, що визначає її глибину.

- Підігніть та запрасуйте по ліній згину складочок глибину від 3 до 10 мм..

4.     На лицьову сторону деталі накладіть тасьму лицьовою стороною  вгору                                  встик до внутрішнього згину. Настрочіть тасьму на 1 – 2  мм від краю.

5.    Закрийте шов пришивання тасьми згином складочки. Прикріпіть   деталі   одна до одної  кравецькими булавками.

6.   Настрочіть складочки на відстані 1 мм від згину. Витягніть кравецькі булавки.

1.   За допомогою лінійки позначте крейдою або милом на деталі лінію настрочування тасьми (відповідно до моделі).

2.   На лицьову сторону деталі встик до позначеної лінії накладіть тасьму лицьовою стороною вгору.настрочіть тасьмуз обох сторін, відступаючи  1-2 мм  від краю.

Мереживо – найбільш поширений вид оздоблення натільної білизни, а також жіночого і дитячого одягу.

1.    Покладіть деталь лицьовою стороною вгору і за допомогою лінійки       позначте крейдою або милом лінію настрочування мережива.

2.   На лицьову сторону деталі встик до позначеної лінії накладіть мереживо лицьовою стороною вгору. Настрочіть мереживо на відстані 1–2 мм від краю.